## Slide 1: Лабораторная работа №10 Настройка списков управления доступом (ACL).
Махорин Иван Сергеевич
1032211221
НПИбд-02-21

## Slide 2: Новый проект
Рис. 1.1. Открытие проекта lab_PT-10.pkt.

## Slide 3: Подсоединение ноутбука
Рис. 1.2. Подсоединение ноутбука к порту 24 коммутатора msk-donskaya-ismakhorin-sw-4 и изменение названия.

## Slide 4: Присвоение адресов
Рис. 1.3. Присвоение оконечному устройству статического адреса 10.128.6.200, gateway-адреса 10.128.6.1 и адреса DNS-сервера 10.128.0.5.

## Slide 5: Проверка
Рис. 1.4. Проверка (пингуем с admin-ismakhorin 10.128.0.2 и 10.128.0.5).

## Slide 6: Настройка доступа к web-серверу
Рис. 1.5. Настройка доступа к web-серверу по порту tcp 80 (создан список контроля доступа с названием servers-out; указано, что ограничения предназначены для работы с web-сервером; дано разрешение доступа по протоколу TCP всем пользователям сети на доступ к web-серверу, имеющему адрес 10.128.0.2, через порт 80).

## Slide 7: Добавление списка управления
Рис. 1.6. Добавление списка управления доступом к интерфейсу (к интерфейсу f0/0.3 подключается список прав доступа serversout и применяется к исходящему трафику).

## Slide 8: Проверка
Рис. 1.7. Проверка демонстрации недоступности web-сервера при использовании команды ping по ip-адресу web-сервера.

## Slide 9: Проверка
Рис. 1.8. Проверка доступа к web-серверу через протокол HTTP (ввод в строке браузера хоста ip-адреса web-сервера).

## Slide 10: Настройка дополнительного доступа
Рис. 1.9. Настройка дополнительного доступа для администратора по протоколам Telnet и FTP (в список контроля доступа servers-out добавлено правило, разрешающее устройству администратора с ip-адресом 10.128.6.200 доступ на web-сервер (10.128.0.2) по протоколам FTP и telnet).

## Slide 11: Проверка
Рис. 1.10. Проверка доступа с узла с ip-адресом 10.128.6.200 по протоколу FTP.

## Slide 12: Проверка
Рис. 1.11. Проверка доступа с устройства dk-donskaya-1 по протоколу FTP (доступ запрещён).

## Slide 13: Настройка доступа к файловому серверу
Рис. 1.12. Настройка доступа к файловому серверу (в списке контроля доступа servers-out указано, что следующие ограничения предназначены для работы с file-сервером; всем узлам внутренней сети (10.128.0.0) разрешён доступ по протоколу SMB к каталогам общего пользования; любым узлам разрешён доступ к file-серверу по протоколу FTP (запись 0.0.255.255 — обратная маска).

## Slide 14: Настройка доступа к почтовому серверу
Рис. 1.13. Настройка доступа к почтовому серверу (в списке контроля доступа servers-out указано, что следующие ограничения предназначены для работы с почтовым сервером; всем разрешён доступ к почтовому серверу по протоколам POP3 и SMTP).

## Slide 15: Настройка доступа к DNS-серверу
Рис. 1.14. Настройка доступа к DNS-серверу (в списке контроля доступа servers-out указано, что следующие ограничения предназначены для работы с DNS-сервером; всем узлам внутренней сети разрешён доступ к DNS-серверу через UDP-порт 53)

## Slide 16: Проверка
Рис. 1.15. Проверка доступности web-сервера (через браузер) по имени.

## Slide 17: Разрешение icmp-запросов
Рис. 1.16. Разрешение icmp-запросов (демонстрируется явное управление порядком размещения правил — правило разрешения для icmp-запросов добавляется в начало списка контроля доступ).

## Slide 18: Просмотр номеров строк
Рис. 1.17. Просмотр номеров строк правил в списке контроля доступа.

## Slide 19: Настройка доступа для сети Other
Рис. 1.18. Настройка доступа для сети Other (в списке контроля доступа other-in указано, что следующие правила относятся к администратору сети; разрешение устройству с адресом 10.128.6.200 на любые действия; подключение к интерфейсу f0/0.104 списка прав доступа other-in и применение к входящему трафику).

## Slide 20: Настройка доступа администратора
Рис. 1.19. Настройка доступа администратора к сети сетевого оборудования (в списке контроля доступа management-out указано, что устройству администратора с адресом 10.128.6.200 разрешён доступ к сети сетевого оборудования (10.128.1.0); к интерфейсу f0/0.2 подключён список прав доступа management-out и применено к исходящему трафику).

## Slide 21: Проверка корректности правил
Рис. 1.20. Проверка корректности установленных правил доступа с оконечного устройства admin-ismakhorin.

## Slide 22: Проверка корректности правил
Рис. 1.21. Проверка корректности установленных правил доступа с оконечного устройства other-donskaya-1.

## Slide 23: Разрешение администратору (Павловская)
Рис. 1.22. Разрешение администратору из сети Other на Павловской действия, аналогичные действиям администратора сети Other на Донской.

## Slide 24: Проверка разрешений
Рис. 1.23. Проверка разрешений администратора из сети Other на Павловской.

## Slide 25: Вывод
В ходе выполнения лабораторной работы мы освоили настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.

## Slide 26
Спасибо за внимание!